CENTRO DE TELEINFORMATICA Y PRODUCCION INDUSTRIAL

PRODUCCION DE MEDIOS AUDIOVISUALES Y DIGITALES

FICHA: 578377

COMPETENCIA: REGISTRO DE IMAGENES DE ACUERDO A ASPECTOS TECNICOS DE LA IMAGEN

MARCELA MONTILLA

DALILA MOLINA

SEBASTIAN MELENDEZ

JOH BRAVO

HAROL MERA

GUIA 1.

1. ¿Qué procedimiento es el másóptimo para realizar un correcto balance de blancos?

Estando el WB en manual, se debe colocar una objeto blanco que puede ser una pieza de tela o papel, en frente de la cámara, realizando un ZOOM IN en este. El objeto debe tomarse con la misma fuente de luz donde se vaya a realizar la grabación.

Este se debe realizar donde se hará el registro debido a que esta es la luz de incidencia sobre los objetos, así garantizamos un correcto balance de blancos.

2 .Si existe el balance de negros cual es primero, y se puede hacer con cualquier tipo de lentes?

Normalmente no es necesario balancear el negro, y la opción no se encuentra en todas las cámaras, pero si existe, primero se balancea negro y luego blanco. Se puede realizar con cualquier tipo de lente porque el balance se hace cerrando el iris.

3. Cuál es el orden de los filtro ND y que sucede con el registro de la imagen?

El orden de los filtros ND es:

- Filtro 1 -> equivalente a 3200 K de temperatura color.

- Filtro 2 -> para temperaturas color de 5600 K +1/4 ND.

- Filtro 3 -> 5600 K.

- Filtro 4 -> 5600k con 1/64 de ND.

En la imagen se reduce la intensidad de la luz.

4. Cuáles son las fallas mas comunes que cometen los camarógrafos en producción de campo?

No llevar  las baterías cargadas

No percatarse del audio

No tener balanceada la cámara

Cambios bruscos

No tener en cuenta las verticales y horizontales

Desenfoque

No tener una buena composición: cortar el personaje, quitarle el aire.

- De qué forma se deben evitar estas cuatro fallas y otras posibles?

Las fallas técnicas se pueden evitar realizando una lista de chequeo

6. Que rango son los mas recomendados, en el momento de configurar la gain  en una cámara digital?

L    -3 :

M0 :

H+3 :

SE RECOMIENDA, DEJAR UN VALOR MEDIO DE CERO  O NEUTRAL, Y EN ALTO SE DEJA UN VALOR POSITIVO Y EN BAJO UN VALOR NEGATIVO PROPORSIONAL ASI PODEMOS MANEJAR EL GAIN EN DIFERENTES SITUACIONES DE MUCHO EXPOSICION O DE BAJA EXPOSICION.

- Que parámetroscondicionan la profundidad de campo , y según la práctica cual es el más efectivo y porque?

Losparámetros que condicionan la profundidad de campo son la distancia focal, la cual es inversamente proporcional a menor distancia focal mayor profundidad de campo, cuando la cámaraestamás cerca con respecto al objeto hay mayor información. Otro parámetro es la apertura del diafragma entre más cerrado este el diafragma, es decir entre mayor sea F , mayor profundidad de campo.

- Es la obturación de la velocidad un condicionante para operar la función cebra o solo responde a al control de Iris?

Operando la cámara en  manual, la obturación de la velocidad es un condicionante para operar esta función al igual que iris, a una mayor velocidad de obturación es probable que disminuya la cantidad de luz que registra la cámara y a menor cantidad de luz podemos bajar la sobre exposición de luz, que es un condicional para la función cebra.

9. Numere los pasos que debo realizar para cambiar de 4/3 a 16/9

La opción 4:3 es la usada par formato televisivo, esta es la referencia utilizada para este tipo de realización, la opción 16:9 es la vista panorámica, es la utilizada en formato de cine y cortometraje.

Ambas se refieren a la visualización de la pantalla y su forma.

- Entro a menú

- Después elijo la opción. [imagequality/size]

- Elijo la opción.  [widemode]

- Y activo la opción. [16:9]

- Investigar la diferencia entre 1080i y 1080p

Entrelazado y progresivo

En el formato progresivo  p cada fotograma es proyectado por todas las líneas progresivamente, obteniéndose mejor visualización, aunque sólo perceptible para la vista más sensible, mientras que con el formato i, cada fotograma es proyectado por la mitad de las líneas, pares o impares alternamente, o de forma entrelazada

1080i es el nombre corto para una categoría de un modo de vídeo. El número 1080 significa 1080 líneas en resolución vertical, mientras que la letra i significa entrelazada(del inglés 'interlaced') y noescaneoprogresivo.1080i es considerado un modo de vídeo HDTV.1 El término usualmente supone una relación de aspectowidescreende 16:9, implicando una resolución horizontal de 1920 píxeles y con la resolución de fotogramasde 1920×1080 o cerca de 2.073.600 píxeles(más exactamente 1.036.800 píxelesreales refiriéndose a1080i).

–